# Bauanleitung

## Auflistung der benötigten Werkzeuge und Materialien

- Lötkolben mit Schwamm

- Lötzinn

- Pinzette

- Schraubstock 	oder Platinenhalter

- Lupe

- Seitenschneider

- Schraubendreher unterschiedliche Größen für Kreuz und Schlitz

- Hartborstenpinsel

- Endlötlitze ( fein ) keine grobe verwenden

- Endlötpumpe

- Arbeitsunterlage

- Leiterplattenreiniger

- Skalpell oder scharfes Messer

- Silberdraht ( dünn )

## Vorbereitung

- Bauteile an hand der Bauteilliste auf Vollständigkeit prüfen

- Schaltplan und Bestückungsdruck bereit legen.

## Arbeitsablauf

- Die Leiterplatte wird vorab per Sichtung auf Fehler überprüft. Gegebenenfalls werden diese vor dem Löten korrigiert. Fehlerhafte Verbindungen werden mittels Skalpell oder einem scharfen Messer beseitigt und fehlende Verbindungen mit Silberdraht wieder hergestellt.

- Die Leiterplatte waagerecht in den Schraubstock oder Platinenhalter einspannen. Zuerst wird das größte SMD Bauteil (PIC16F877) platziert und per Lötung an zwei entgegengesetzten Bauteilpinnen fixiert, auf korrekten Sitz überprüft, und dann erst angelötet. Sollte es unbeabsichtigter Weise bei der Lötung zum Kurzschluss zweier Kontaktpinnen kommen wird erst weiter gelötet. Der oder die Kurzschlüsse werden anschließend mittels Endlötlitze beseitigt, in dem man die Lötlitze auf  die besagte Stelle mittels Lötkolben hält und bei sichtbarem Lotfluss wieder mit einem leicht ruck von der Stelle entfernt oder abstreift. Es bedarf etwas Übung klappt aber hervorragend. Nun wird der zweite PIC16F877 nach der selben Vorgehensweise aufgelötet. Danach werden die LM393 aufgelötet und erst wenn alle mehrbeinigen SMD Bauteile aufgelötet sind wird das so genannte Hühnerfutter verarbeitet also Widerstände, Kondensatoren, Dioden usw.

- Jetzt werden alle Durchsteckbauteile nacheinander an die dem entsprechende Position gesetzt und verlötet. Hier bei sollte man das Bauteil nicht verdreht auflöten, wenn es doch mal vorgekommen ist, werden nacheinander alle Lötungen mittels Endlötpumpe abgesaugt. So das das Bauteil wieder entnommen und richtig herum eingesetzt werden kann. Der Quarz muss etwas Luft zu Platine haben damit sein Gehäuse kein Schluss auf der Platine verursacht. In den Kühlkörper müssen noch zwei 3,5mm Löcher für seine Befestigung auf der Platine gebohrt werden. Erst dann wird er aufgeschraubt. Der Regler ( 7805 ) wird mit Wärmeleitpaste auf dem Kühlkörper aufgesetzt und dann an diesen angeschraubt. Erst danach darf er angelötet werden.

## Übersichtsbilder

Setzen und fixieren des SMD-Bauteils

Fehlerhafte Lötung

Beseitigung der fehlerhaften Verbindungen

Nach der Beseitigung

programmieren des Pics mittels PICkit2

Nur noch bedrahtete Bauteile müssen verlötet werden.

Komplett bestückte Platine ( Oberseite )

Komplett bestückte Platine ( Unterseite )

Damit ist der Aufbau fertig für den Einbau in ein Gehäuse.